## Slide 1: Escoamento Trifásico Medição das fases
Medição de querosene - Coriolis
Coriolis
Vazão mássica, mk
Densidade, rhok
Temperatura, Tk
Medição de água - Coriolis
Coriolis
Vazão mássica, mw
Densidade, rhow
Temperatura, Tw
Medição de ar – Elemento de Fluxo Laminar
PL-man
TL
PL
EFL
Vazão mássica, mar
Densidade, rhoar
Temperatura, Tar

## Slide 2: Medidas de ar EFL
Medição de ar – – Elemento de Fluxo Laminar
PL-man
TL
PL
EFL
Vazão mássica, mar
Densidade, rhoar
Temperatura, Tar
Pressão absoluta PL+PBarom
1) Calculo da densidade
2) Calculo da viscosidade
3) Condição padrão (*): P* e T* 101,3kPa & 21,1oC ou 294,25 K
Variáveis auxiliares (*): rho* = 1,2038 kg/m3 e ar*=1,83.10-5 (Pa.s)
4) Cálculo da vazão no EFL
5) Cálculo da vazão mássica no EFL

## Slide 3: Medidas de ar EFL (continuação)
Medição de ar – Elemento de Fluxo Laminar
PL-man
TL
PL
EFL
Vazão mássica, mar
Densidade, rhoar
Temperatura, Tar
6) Cálculo da velocidade superficial, JG (m/s), nas estações #1, #2, #3 e #4.

## Slide 4
Medidas de Querosene
Vazão mássica, mk
Densidade, rhok
Temperatura, Tk
Medidas de Água
Vazão mássica, mw
Densidade, rhow
Temperatura, Tw

## Slide 5
Gravação das variáveis
A aquisição será feita pelo CLP numa taxa de 1 Hz com duração cada teste de 120 segundos.
Serão armazenados os dados de vazões do escoamento trifásico e de holdup. O holdup não está documentado neste documento. No futuro próximo será integrado.
Neste momento será obtido as vazões de ar, querosene e água junto com medidas auxiliares.

## Slide 6
Gravação dados de ar
Por 120 segundos no CLP a taxa de 1 Hz
1) Densidade do ar: Tar , PL , Pbarom e ar
2) Viscosidade do ar:
6) Condição padrão (*): P* e T* 101,3kPa & 21,1oC ou 294,25 K
Variáveis auxiliares (*): * = 1,2038 kg/m3 e *ar=1,83.10-5 (Pa.s)
Rar = 287,058 J/(kg.K)
D = 23.4 x 10-3 m
B = 8,996383x10-6 (m3/h)/(mmCA)2 e C = 1,835128x10-2 (m3/h)/(mmCA)2
3) Vazão Actual no EFL: QEFL(m3/h) e P (mmCA)
4) Vazão mássica no EFL
5) JG estações #1 a #4 (JG#1, Tf#1,Pf#1); (JG#2, Tf#2,Pf#2); ); (JG#3, Tf#3,Pf#3) e (JG#4, Tf#4,Pf#4);
Variáveis: 20  Tar , PL , Pbarom , ar , ar , QEFL , P, MEF, (JG#1, Tf#1,Pf#1); (JG#2, Tf#2,Pf#2); ); (JG#3, Tf#3,Pf#3) e (JG#4, Tf#4,Pf#4);
Constantes: 8  P*, T*, *, *ar , Rar , D, B e C

## Slide 7
Gravação dados de querosene
Por 120 segundos no CLP a taxa de 1 Hz
1) Densidade querosene: K (kg/m3)
2) Temperatura querosene: Tk (oC)
3) Vazão mássica: Mk (kg/h)
Gravação dados de água
Por 120 segundos no CLP a taxa de 1 Hz
1) Densidade água: w (kg/m3)
2) Temperatura querosene: Tw (oC)
3) Vazão mássica: Mw (kg/h)

## Slide 8
Pós processamento do slide 5
Vamos obter os valores médios, mínimo, máximo e desvio padrão de:
QEFL (m3/h)
MEFL (kg/h)
(JG#1, Tf#1,Pf#1)
(JG#2, Tf#2,Pf#2)
(JG#3, Tf#3,Pf#3)
(JG#4, Tf#4,Pf#4)
(k, Tk, Mk)
(w, Tw, Mw)
Isto dá um total de 20 variáveis

## Slide 9
Sugestão de formado tabela output
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | QEFL | MEF | JG#1 | Tf#1 | Pf#1 | JG#2 | Tf#2 | Pf#2 | JG#3 | Tf#3
 | m3/h | Kg/h | m/s | oC | Pa | m/s | oC | Pa | m/s | oC
médio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desv pad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
máx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | Pf#3 | JG#4 | Tf#4 | Pf#5 | k | Tk | Mk | w | Tw | Mw
 | Pa | m/s | oC | Pa | kg/m3 | oC | kg/h | kg/m3 | oC | kg/h
médio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desv pad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
máx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vinicius é para exportar excel com 21 colunas, parti em 2 pq as letras estavam muito pequenas.

## Slide 10: F I M